Necesitatea măririi suprafeţelor împădurite pentru

combaterea deşertificării, degradării terenurilor şi secetei

# Dr. ing. Mihaela Mănescu

Datele climatice din ultimul secol relevă o încălzire progresivă a atmosferei şi o reducere a cantităţilor de precipitaţii, care au devenit factori limitativi pentru creşterea, dezvoltarea şi productivitatea culturilor, din anumite zone geografice ale ţării, în acelaşi timp factori puternic restrictivi pentru alocarea şi folosirea resurselor de apă.

În România, fenomene de secetă cu accente puternice în unele perioade au fost semnalate şi descrise cu mult timp în urmă. În ultimul deceniu ca urmare a transformărilor profunde (defrişări, distrugerea perdelelor forestiere de protecţie, etc.), suprapuse pe un fond climatic dezechilibrat, ce au avut loc la nivelul celei mai mari părţi a patrimoniului funciar (agricol şi silvic), s-au extins procesele de uscăciune. În acelaşi timp, procesele de degradare a terenurilor cunosc o extindere şi intensificare alarmantă.

Conform datelor meteorologice obţinute pentru o perioadă de peste 100 de ani la un număr de 17 staţii situate în sud – estul ţării (Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei) zonele aferente acestora sunt potenţial afectate de deşertificare (cca 3 milioane ha, dintre care cca 2,8 milioane terenuri agricole, adică cca 20 % din suprafaţa agricolă).

Suprafaţa afectată de secetă este sensibil mai mare decât cea de mai sus, practic acoperind întreaga zonă agricolă a ţării.

Este evident că deşertificarea este cauzată de doi factori majori : factori naturali, prin stressuri periodice ale unor evenimente extreme şi persistente, cum este seceta, pe de o parte şi prin factori antropici, prin abuzurile făcute de om în utilizarea ecosistemelor vulnerabile şi sensibile din spaţiul geografic în general şi zonele aride în special, pe de altă parte.

Teritoriul României, în vremuri preistorice, era acoperit cu vegetaţie forestieră în proporţie de cca 79 – 80 %. O dată cu dezvoltarea societăţii umane suprafaţa cu păduri s-a redus treptat ajungându-se astăzi la un procent de împădurire de cca 28 %.

În zonele cu risc ridicat la deşertificare suprafaţa pădurilor este foarte redusă (1607 mii ha, sub 2 %).

Ca urmare secetele, fenomen natural obişnuit pentru climatele de stepă şi silvostepă, s-au accentuat şi au devenit mai frecvente, afectând puternic producţia agricolă.

Un prim efect al accentuării fenomenului de secetă şi aridizare îl constituie scăderea până la zero a producţiilor agricole.

Sărăcia rurală trebuie explicată şi prin frecvenţa şi durata mare a secetelor cu impact direct asupra agriculturii care constituie principala activitate a locuitorilor. În aceste zone, veniturile din agricultură sunt mici, ceea ce face ca gospodăriile să fie sărace.

Cea mai eficientă metodă de prevenire şi combatere a fenomenului de deşertificare este extinderea suprafeţelor împădurite prin crearea de reţele de perdele forestiere de protecţie, iar în afara acestora a unor  cordoane arboricole.

Fiecare arbore plantat înseamnă un plus de oxigen pentru noi şi pentru copiii şi nepoţii noştri, un cont în continuă creştere în „banca vieţii” pentru noi şi pentru cei care vin după noi.

Condiţii climatice actuale

Analizând datele meteorologice înregistrate în perioada 1993 - 2003 la Cobadin, judeţul Constanţa (tabelele 1, 2, 3, 4), localitate situata in stepa din sudul dobrogei şi comparându-le cu datele meteorologice înregistrate la aceeaşi staţie in perioada 1895 - 1915 + 1925 - 1940 se constată pentru Dobrogea de Sud o tendinţa de aridizare a climatului prin reducerea precipitaţiilor, prelungirea perioadelor de seceta si reducerea temperaturilor minime.

Tendinţa de aridizare a climatului sud dobrogean reiese clar comparând clima diagramele întocmite pentru staţia meteorologica Cobadin, judeţul Constanţa pentru perioadele 1896 - 1915 + 1921 - 1955 si 1995 - 2003 (fig. 1).

Din climadiagramele prezentate in figura 1 se constata ca pentru anii 1995 - 2003 perioada de seceta este de aproximativ 3,3 luni (20 mai - 30 august) în comparaţie cu anii 1896 - 1915 + 1921 - 1955 când perioada de secetă era de aproximativ 1,6 luni  (20 iulie - 10 septembrie).

Studiind datele referitoare la precipitaţiile înregistrate in perioada 1995 - 2004 (tabelul 1) se remarca faptul ca media precipitaţiilor pe 9 ani este de numai 358,6 mm anual fata de 445 mm anual, medie multianuală înregistrata la aceeaşi staţie. (tabelul 2)

Tabelul 1

Situaţia precipitaţiilor înregistrate in perioada 1995 - 2004,

la staţia meteorologica Cobadin, judeţ Constanta

| Anul | PRECIPITATII ( mm ) |
| --- | --- |
|  | Lunile | Anotimpurile | Perioada vegetaţie |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | TOTAL | I | P | V | T |  |
| 1995 | 7,0 | 2,8 | 53,5 | 72,0 | 13,5 | 27,8 | 10,5 | 4,0 | 85,5 | - | 11,5 | 25,6 | 313,7 | 35,4 | 139,0 | 42,3 | 97,0 | 213,3 |
| 1996 | 16,0 | 27,5 | 18,8 | 14,0 | 54,1 | 17,0 | 15,5 | 1,0 | 68,0 | 39,0 | 33,0 | 12,0 | 315,9 | 55,5 | 86,9 | 33,5 | 140,0 | 169,6 |
| 1997 | 0 | 5,7 | 35,5 | 70,5 | 95,2 | 43,5 | 71,5 | 79,0 | 17,0 | 50,7 | 52,0 | 14,5 | 535,1 | 20,2 | 201,2 | 194,0 | 119,7 | 376,7 |
| 1998 | 26,5 | 6,1 | 9,8 | 3,9 | 19,7 | 34,8 | 13,1 | 24,5 | 112,7 | 6,7 | 83,5 | 0 | 341,3 | 32,6 | 33,4 | 72,4 | 202,9 | 208,7 |
| 1999 | 10,0 | 13,8 | 33,0 | 17,5 | 27,1 | 69,5 | 48,2 | 5,3 | 0 | 64,2 | 13,7 | 27,0 | 329,3 | 50,8 | 77,6 | 123,0 | 77,9 | 167,6 |
| 2000 | 19,0 | 28,2 | 14,0 | 12,3 | 12,0 | 23,0 | 16,5 | 0 | - | 0,8 | 27,7 | 0 | 153,5 | 47,2 | 38,3 | 39,5 | 28,5 | 63,8 |
| 2001 | 0 | 45,5 | 35,5 | 16,3 | 10,5 | 17,0 | 0 | 0,4 | 14,5 | 2,5 | 29,4 | 15,1 | 186,7 | 60,6 | 62,3 | 17,4 | 46,4 | 58,7 |
| 2002 | 30,0 | 5,2 | 93,2 | 13,7 | 5,2 | 0 | 25,9 | 37,0 | 91,0 | 41,5 | 27,0 | 15,6 | 385,3 | 50,8 | 112,1 | 62,9 | 159,5 | 172,8 |
| 2003 | 43,7 | 0 | 37,7 | 8,5 | 34,3 | 10,5 | 20,8 | 48,0 | 166,0 | 64,3 | 15,1 | 32,7 | 481,6 | 76,4 | 80,5 | 79,3 | 245,4 | 288,1 |
| 2004 | 17,8 | 23,5 | - | 0 | 113,1 | 41,3 | 36,2 | - | - | - | - | - | 231,9 | - | 113,1 | - | - | - |
| Media | 17,0 | 15,8 | 36,8 | 22,9 | 38,5 | 28,4 | 25,8 | 22,1 | 69,3 | 33,7 | 32,5 | 15,8 | 358,6 | 47,7 | 94,4 | 73,8 | 124,1 | 191,0 |

Tabelul 2

| Staţia meteorologica | LUNILE | ANOTIMPURILE | Perioada vegetaţie | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | P | V | T |  |  |
| Cobadin 1896 – 1915 + 1921 - 1955 | 34,0 | 19,5 | 30,5 | 33,4 | 52,7 | 61,4 | 52,5 | 31,2 | 39,3 | 26,7 | 27,9 | 35,9 | 89,4 | 116,6 | 145,1 | 93,9 | 270,5 | 445,0 |

Precipitaţii atmosferice (medii pluvianuale) după I. M. C.

Se constata de asemenea ca luna cu cele mai puţine precipitaţii este februarie (15,8 mm in perioada 1995 - 2004 si 19,5 mm media multianuală anterioara), iar luna cu cele mai multe precipitaţii in perioada 1995 - 2004 este septembrie (69,3 mm) si iunie in perioada 1896 - 1915 + 1921 - 1955 (61,4 mm).

În ceea ce priveşte repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se remarcă faptul că iarna - anotimpul cel mai secetos - în perioada 1995 - 2004 s-au înregistrat 47,7 mm precipitaţii, iar cele mai multe precipitaţii (124,1 mm) au căzut toamna, în comparaţie cu anii 1896 - 1915 + 1921 - 1955 când cele mai puţine precipitaţii (89,4 mm) s-au înregistrat tot iarna, iar cele mai multe (145,1 mm) s-au înregistrat vara.

În perioada de vegetaţie, media precipitaţiilor ultimilor 9 ani este de 191,0 mm faţă de 270,5 mm (media anilor 1896 - 1915 + 1921 - 1955). Începând cu luna ianuarie pana in luna august inclusiv (fig. 1), precipitaţiile căzute in perioada 1995 - 2004 sunt mai mici decât mediile multianuale anterioare, iar in lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, precipitaţiile înregistrate in ultima perioada sunt constant mai mari.

Referitor la repartiţia precipitaţiilor maxime şi minime anuale, din tabelul 1 reiese că în această regiune cantităţile de precipitaţii căzute in diferiţi ani variază in limite mari (153,5 - 481,6 mm), lucru reflectat si in evoluţia culturilor forestiere experimentale luate in studiu.

În ceea ce priveşte perioadele de secetă, acestea sunt frecvente, înregistrându-se luni lipsite total de precipitaţii atât vara cat si iarna (tabelul 1).

În tabelele 2, 3, 4 sunt prezentate datele referitoare la temperatura aerului in perioada 1995 - 2004 (medii, maxime si minime absolute).

Tabelul 3

Situaţia temperaturilor medii ale aerului înregistrate in cursul anilor

1995 - 2004, la staţia meteorologica Cobadin, judeţul Constanta

| Anul | TEMPERATURA - ( C - |
| --- | --- |
|  | LUNA |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1995 | 2,2 | 5,6 | 4,6 | 8,8 | 14,3 | 21,4 | 22,3 | 20,6 | 16,0 | - | 2,7 | 2,5 |
| 1996 | - 4,0 | - 1,0 | - 0,4 | 7,2 | 18,0 | 20,6 | 25,5 | 22,5 | 10,2 | 9,2 | 8,5 | 0,8 |
| 1997 | - 2,1 | 2,3 | 5,1 | 5,7 | 15,3 | 18,0 | 18,8 | 16,8 | 14,0 | 7,0 | 6,3 | 1,5 |
| 1998 | 1,8 | 3,2 | 4,5 | 12,6 | 16,0 | - | 21,5 | 23,2 | 17,4 | 13,0 | 4,5 | - 0,7 |
| 1999 | 2,1 | 2,9 | 6,6 | 12,6 | 14,1 | 18,6 | 24,8 | 20,5 | 18,2 | 10,7 | 5,1 | 3,6 |
| 2000 | - 3,7 | 3,6 | 4,1 | 11,0 | 16,8 | 20,4 | 24,0 | 23,1 | - | 6,7 | 9,3 | 3,5 |
| 2001 | 3,4 | 3,6 | 7,8 | 8,9 | 14,1 | 20,7 | 24,1 | 23,3 | 22,6 | 12,9 | 2,0 | - 4,2 |
| 2002 | 1,0 | 5,5 | 6,9 | 8,7 | 15,8 | 20,6 | 24,7 | 21,3 | 14,2 | 14,5 | 7,1 | - 4,5 |
| 2003 | 0,3 | - 5,4 | 0 | 6,7 | 17,2 | 21,3 | 22,6 | 27,8 | 17,5 | 10,8 | 7,4 | 0,3 |
| 2004 | - 2,6 | 1,3 | - | 10,4 | 16,1 | 17,6 | 22,0 | - | - | - | - | - |
| Media | - 0,2 | 2,2 | 4,6 | 9,3 | 15,8 | 20,0 | 23,0 | 22,1 | 16,3 | 10,6 | 5,9 | 0,3 |

Tabelul 4

Situaţia temperaturilor maxime ale aerului înregistrate in cursul anilor

1995 - 2004, la staţia meteorologica Cobadin, judeţul Constanta

| Anul | TEMPERATURA - ( C - |
| --- | --- |
|  | LUNA |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1995 | 2,9 | 11,8 | 12,1 | 15,2 | 22,4 | 28,2 | 28,7 | 26,3 | 22,9 | - | 6,0 | 6,6 |
| 1996 | - 2,0 | 2,6 | 0 | 12,4 | 25,0 | 27,9 | 32,0 | 29,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 4,8 |
| 1997 | 1,5 | 7,2 | 10,0 | 11,0 | 25,0 | 24,6 | 26,1 | 24,4 | 22,5 | 12,7 | 12,0 | 4,7 |
| 1998 | 5,4 | 8,6 | 7,4 | 16,9 | 18,9 | - | 25,9 | 26,8 | 20,9 | 16,7 | 7,6 | 0 |
| 1999 | 6,5 | 7,0 | 11,6 | 19,0 | 21,0 | 26,3 | 30,9 | 28,0 | 25,2 | 17,0 | 9,0 | 8,0 |
| 2000 | - 1,0 | 8,0 | 8,9 | 18,0 | 23,5 | 27,5 | 30,2 | 30,8 | - | 15,7 | 15,6 | 6,1 |
| 2001 | 7,7 | 8,0 | 13,1 | 15,4 | 21,1 | 27,3 | 32,9 | 25,8 | 27,5 | 19,1 | 4,3 | 2,2 |
| 2002 | 2,0 | 11,4 | 12,4 | 14,4 | 21,8 | 27,9 | 29,6 | 27,6 | 20,0 | 19,0 | 11,2 | - 2,0 |
| 2003 | 0,3 | 2,7 | 4,2 | 12,1 | 24,4 | 29,0 | 24,8 | 31,7 | 22,5 | 15,3 | 10,8 | 1,7 |
| 2004 | - 0,4 | 4,9 | - | 17,0 | 21,7 | 20,9 | 25,8 | - | - | - | - | - |
| Media | 2,3 | 7,2 | 8,9 | 15,1 | 22,5 | 24,0 | 28,7 | 27,8 | 22,2 | 16,4 | 10,2 | 3,6 |

Tabelul 5

Situaţia temperaturilor minime ale aerului înregistrate in cursul anilor

1995 - 2004, la staţia meteorologica Cobadin, judeţul Constanta

| Anul | TEMPERATURA - ( C - |
| --- | --- |
|  | LUNA |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1995 | - 4,0 | 15,7 | 0,8 | 4,3 | 8,7 | 17,0 | 18,7 | 17,1 | 10,1 | - | 0,6 | - 0,2 |
| 1996 | - 6,0 | - 4,0 | - 3,0 | 3,0 | 1,3 | 15,6 | 20,0 | 18,0 | 7,2 | 4,8 | 4,6 | - 2,0 |
| 1997 | - 4,4 | - 1,2 | 1,6 | 2,1 | 9,4 | 12,0 | 14,1 | 11,0 | 8,1 | 3,0 | 2,3 | 0,5 |
| 1998 | - 0,9 | - 0,7 | 1,4 | 8,3 | 13,6 | - | 17,5 | 19,4 | 13,9 | 8,8 | 2,0 | - 4,4 |
| 1999 | - 1,3 | - 0,3 | 3,7 | 8,5 | 9,0 | 14,5 | 19,5 | 18,0 | 13,1 | 7,0 | 2,5 | 0,9 |
| 2000 | - 5,7 | 0,2 | 0,9 | 8,0 | 11,1 | 15,1 | 19,5 | 19,4 | - | 5,7 | 6,7 | 1,3 |
| 2001 | 0,2 | 0,4 | 4,7 | 4,5 | 16,0 | 11,3 | 17,3 | 15,9 | 15,7 | 7,4 | 0 | - 6,4 |
| 2002 | - 3,7 | 1,6 | 2,9 | 5,7 | 11,5 | 15,3 | 22,1 | 15,7 | 9,3 | 10,3 | 4,1 | - 7,1 |
| 2003 | - 4,9 | - 8,2 | - 2,9 | 3,0 | 12,0 | 16,0 | 17,5 | 19,6 | 12,9 | 6,8 | 4,8 | - 2,8 |
| 2004 | - 5,0 | 1,7 | - | 4,9 | 11,6 | 14,6 | 12,9 | - | - | - | - | - |
| Media | - 3,6 | - 0,9 | 1,2 | 5,2 | 11,6 | 14,6 | 17,9 | 17,1 | 11,3 | 6,7 | 3,1 | - 2,3 |

Analizând datele din aceste tabele se constata ca :

- luna cu temperatura medie cea mai mica este ianuarie (-0,2 ( C);

- iulie este luna cu temperatura medie cea mai mare (23 ( C);

- minima absoluta se înregistrează in luna ianuarie (- 3,6 ( C);

- maxima absoluta se înregistrează in luna iulie (28,7 ( C).

Referitor la repartiţia temperaturilor maxime si minime anuale din tabelele 4 si 5 reiese ca acestea variază mult de la un an la altul.

Se remarcă de asemenea că deşi temperaturile medii ale aerului in perioada 1995 - 2004 (fig. 2) sunt relativ egale cu mediile anilor anteriori, temperaturile maxime (fig. 3) sunt mai scăzute, iar cele minime (fig. 4) mai ridicate.

Tabelul 6

Temperatura (medie, maxima si minima absoluta, după I. M. C.)

| Staţia meteorologica | Tempe- ratura | LUNILE |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Cobadin 1896 – 1915 + 1921 - 1955 | Medie Max. abs. Min. abs. | - 0,3 6,4 - 8,1 | 0,8 5,8 - 8,0 | 4,4 8,1 0,0 | 9,3 12,3 5,7 | 15,1 17,7 12,8 | 19,5 22,2 16,9 | 22,2 24,8 20,0 | 22,0 24,5 20,0 | 18,5 21,1 14,9 | 13,3 18,0 9,0 | 7,5 13,2 2,3 | 2,6 7,4 - 4,1 |

Pornind de la modificările climatice apărute in ultimii 9 ani (in special  reducerea precipitaţiilor atât anuale cât mai ales in sezonul de vegetaţie), se pot stabili conexiuni strânse între acestea şi natura proceselor de degradare a arboretelor din stepa si silvostepa dobrogeana si a condiţiilor grele in care se desfăşoară reconstrucţia ecologica a acestor ecosisteme forestiere.

# Text boxes

FIG. 1   CLIMATOGRAMELE TIP GAUSSEN (P=2T) PENTRU STATIA METEOROLOGICA COBADIN

JUDETUL CONSTANTA

- - climatograma pentru perioada 1896 - 1915 + 1921 - 1955

- - climatograma pentru perioada 1995 - 2003